8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1. К  работе с опрессовщиком  допускаются лица, знающие правила эксплуатации оборудования с высоким давлением, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

8.2. Следите за надежным креплением элементов насоса и исправностью напорной линии.

8.3. Проверяйте и периодически очищайте фильтр.

8.4. Не производите ремонт опрессовщика и  испытуемой гидравлической системы, находящиеся под давлением.

8.5. Не работайте насосом без манометра, контролируйте давление системы и не поднимайте выше, указанного в паспорте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

1.1. Опрессовщик гидравлических систем модели ОГС-40 предназначен

для опрессовки различных емкостей и систем трубопроводов при работе в условиях умеренного климата, исполнение У, категория I по ГОСТ 15150-69

в интервале температур окружающей среды от 10º до 35˚С.

Его конструкция обеспечивает надежную работу в течение продол-

жительного времени, т.к. все детали его гидравлической системы изготовле-

ны  из нержавеющих материалов, а клапаны всасывания и нагнетания кроме

того,  защищены от попадания грязи при  всасывании и сливе рабочей жид-

кости.

Постоянство давления в испытываемой системе обеспечивается двумя клапанами и двумя вентилями с шаровыми головками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.  Максимальное давление опрессовки, МПа (кГс/см²).......4,0 (40)

2.2.  Производительность, см³/двойной ход ………...............……..50

  - Усилие на рычаге, кГс..........…….....…………………………..35

  - Рабочая жидкость……………………….вода, машинное масло

марки И-20А или И-30А

по ГОСТ 20799-88

  - Емкость бака, л………………………………………………….22

  - Присоединительный размер шланга

(гайка накидная) …………………………………G1/2" (трубная)

2.7.  Габаритные размеры

BхHхL,мм....................................................................190х315х590

2.8.  Масса без рабочей жидкости, кг…………………..…………..15

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1.  Насос в сборе, шт.…………...........................................................1

3.2.  Бак, шт...……...................................................................................1

3.3.  Манометр с верхним пределом измерений 6МПа,..…................1

3.4.  Рукав высокого давления, шт.........................................................1

# 3.5.  Руководство по эксплуатации, брошюра......................................1

4. УСТРОЙСТВО  (рис. 1, 2, 3)

  - Опрессовщик  состоит  из  насоса  1,  который установлен на полках

в верхней части бака 2. К нагнетательной полости насоса 1 подсоединен

рукав высокого давления 3. Второй конец рукава высокого давления

предназначен для подсоединения к испытываемой гидравлической системе

5.6. Подсоедините рукав 3  к испытываемой гидравлической системе, в

которой должен быть установлен штуцер 13 с ответной частью для подсоединения рукава 3 (рис. 3).

Для уплотнения используются прокладки из резины или отожженой  меди.

  - Заполните испытываемую гидравлическую систему жидкостью, удалив из неё воздух. Плотно закройте все отверстия.

5.8. Произведите закачивание жидкости до достижения требуемого            давления.

5.9. Закройте запорный вентиль 8 до окончания проведения испытаний.

5.10. После проведения испытаний медленно откройте вентиль 7      для   сбрасывания давления, при этом жидкость будет поступать   обратно в бак.

5.11. Отсоедините рукав 3 от испытуемой системы.

через штуцер 13 (рис.3)

4.2.   Насос 1 является рабочим органом опрессовщика и состоит из  гидравлического цилиндра 4 с  приводным рычагом 5, установленного

на плите 6, всасывающего и нагнетательного клапанов, а также двух вентилей 7 и 8.

Вентиль 7 служит для закрывания и открывания отверстия для слива, а запорный  вентиль 8 для закрытия испытываемой гидравлической системы под давлением, а так же в открытом состоянии служит как нагнетательный клапан.  Манометр 9 служит для контроля давления в испытываемой гидравлической системе. Манометр защищен кожухом. На конце всасывающего патрубка 10 цилиндра 4 имеется сетчатый фильтр, который фиксируется гайкой 11 и защищает всасывающий клапан от грязи.

  - Бак 2 служит для заливки рабочей жидкости (масла или воды).

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Не допускайте загрязнения насоса и рабочей жидкости.

6.2. Периодически проверяйте и очищайте фильтр от грязи на всасывающем патрубке 10.

6.3. После работы с водой:

- Обязательно!!! Слейте воду из нагнетательной полости,  открыв вентиль 8 и опустив шланг 3 в бак 2, а затем из бака 2, наклонив его;

- Залейте в бак машинного масла на 25-30 мм выше нижнего края всасывающего патрубка 10;

- Прокачайте насос 1 вхолостую для удаления воды из внутренних полостей насоса;

- Хранить опрессовщик до следующих испытаний лучше, когда внутренние полости насоса заполнены маслом;

- Перед следующими испытаниями водой, слейте масло из бака в емкость, т.к., в дальнейшем его можно будет многократно использовать.

6.5. Работа опрессовщика и оставление его с водой при температуре ниже 0º С не допускается.

В  верхней части бака приварены полки, на которых закреплена плита 6 насоса 1. На противоположной торцевой стороне бака 2 имеется

крючок 12 для фиксации рычага 5 в нерабочем состоянии. Рычаг 5

одновременно служит для переноса опрессовщика.

5.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

5.1. Удалите с наружной поверхности насоса заводскую консервацию.

5.2. Проверьте подсоединение  рукава 3 к насосу 1.

5.3. Заполните бак 2 рабочей жидкостью.

5.4. Закройте вентиль 7 и откройте вентиль 8 на 3-4 оборота.

5.5. Произведите пробные качания вхолостую для удаления воздуха из гидросистемы насоса 1. Убедитесь в свободном без заеданий, перемещении рычага 5. При этом  рабочая жидкость, всасываемая насосом, возвращается в бак через шланг 3.

7.  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Насос на слив не работает (жидкость не засасывается) | Износ манжеты гидроцилиндра | Заменить манжету 50х40 |
|  | Засорился заборный фильтр | Отвернуть гайку 11 с сетчатым фильтром. Промыть фильтр. Вставить изогнутую проволочку между дном бака и патрубком 10, а затем протолкнуть вверх шарик всасывающего клапана на 1(2мм. |
|  | Не работает всасывающий клапан («залип шарик») |  |
| Давление в гидравлической системе не создаётся | Посторонние частицы во всасывающем клапане | Поднять рычаг насоса в верхнее положение и резко ударить по рукоятке рукой или палкой. Если это не поможет необходимо разобрать и промыть гидравлическую систему насоса. |
| При прекращении качания давление в гидравлической системе падает, а рычаг 5 поднимается | Посторонние частицы в нагнетательном клапане |  |
| Тоже, но рычаг 5 не поднимается | Возможны протечки в испытуемой гидравлической системе или сливном вентиле | Проверить и устранить неполадки |

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Предприятие гарантирует исправность опрессовщика в течение шести месяцев со дня его продажи, но не позднее 9 месяцев со дня изготовления. Повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией не распространяются на настоящую гарантиею.

9.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего паспорта

с отметкой о дате продажи и штампом организации, продавшей опрессовщик.

9.3. Рекламации предъявлять по адресам:

1. 198095, г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, д.52

ООО "НПФ ИНСТАН"

тел/факс: (812) 252-75-93

2. 198332, г. Санкт-Петербург,

пр. Кузнецова, д.17,

ООО «ПКФ  Монтажкомплект»

тел/факс: (812) 742-19-00

ЗАВ.№_____________________

Дата изготовления:__________

Штамп магазина                                 Дата продажи:_____________

ООО "НПФ ИНСТАН"

Санкт-Петербург т/ф (812)252-75-93 т/ф (812)142-19-00

ОПРЕССОВЩИК ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ИНСТАН

# ОГС-40

Руководство  по  эксплуатации

ИС  073.00.000РЭ

Санкт-Петербург

2005 г.