| МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1. Запрещается находиться во время работы пресса со стороны рабочей зоны. 7.2. Запрещается работать на прессе при деформированных несущих деталях. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 8.1. Предприятие гарантирует исправность пресса в течение шести месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. 8.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего паспорта с отмет- кой о дате продажи штампом организации, продавшей пресс. 8.3. Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией. 8.4. Рекламации предъявлять по адресам: 1. 198095, г. Санкт - Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52, ООО “НПФ ИНСТАН” тел./ факс: (812) 252-75-93 2. 198332, г. Санкт - Петербург, пр. Кузнецова, д. 17, ООО “ПКФ МОНТАЖКОМПЛЕКТ” тел./факс: (812) 742-19-00 Дата изготовления____________ Зав. №____________________ Штамп магазина Дата продажи: ______________ | ООО “НПФ ИНСТАН” Санкт-Петербург тел. (812) 252-75-93, тел/факс: (812) 742-19-00 Пресс гидравлический настольный с ручным приводом ИНСТАН ПГН - 8 Руководство по эксплуатации ИС 098.00.000РЭ Санкт- Петербург 2005 |
| --- | --- |

| НАЗНАЧЕНИЕ Пресс предназначен для выпрессовки, запрессовки, гибки и рихтовки деталей при различных ремонтных и сборочных работах. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1.Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс......................................................8 2.2.Наибольший ход штока, мм........................................................….......….160 2.3.Максимальное расстояние между основанием рамы и штоком, мм......245 2.4.Просвет между стойками рамы по ширине,мм...........................…...........450 2.5.Габаритные размеры (ширина х высота х глубина ),мм : ….740х900х300 2.6.Масса рамы, кг.......................................................................……...............35 2.7.Масса домкрата, кг.................................................................…....................6 КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1. Рама в сборе, шт..................................................................1 3.2. Домкрат, шт……….............................................................….1 3.3. Руководство по эксплуатации...............................................1 УСТРОЙСТВО 4.1 Пресс состоит из рамы 1 в сборе и домкрата 2. 4.2. Рама является базовой конструкцией, состоящей из основания 3, стоек 4, полки 5, штока 6, двух возвратных пружин 7 и балки 8. 4.2.1. Основание 3 выполнено в виде сварной рамной конструкции из квадратных (прямоугольных) труб и уголков. На верхней поперечине 9 основания 3 имеются три отверстия. Центральное отверстие служит для направления штока 6, а два крайних отверстия – для установки и крепления стоек 4. 4.2.2. Стойки 4 служат для направления полки 5 со штоком 6. В верхней части стойки 4 соединены с балкой 8. 4.2.3. Полка 5 служит для установки домкрата 2. В полке имеются три отверстия. Крайние отверстия служат для направления в стойках 4, а центральное резьбовое отверстие предназначено крепления штока 6. На нижнюю часть штока 6 навинчена штоковая проставка 10, которая предохраняет шток от повреждения и удерживает полку в крайнем верхнем положении. 4.2.4. Возвратные пружины 7 служат для возврата полки с домкратом в крайнее верхнее положение после завершения работы. Верхняя часть пружины закреплена на балке 8, а нижняя – на полке 5. 4.2.5. Балка 8 служит для крепления стоек 4 в верхней части. На нижней поверхности балки 8, имеется площадка, в которую упирается головка штока домкрата 2. |  |
| --- | --- |
|  | 4.3. Домкрат 2 является исполнительным силовым механизмом пресса. Основанием он устанавливается на полку 5, а головкой штока упирается в специальную площадку на нижней поверхности балки 8. РАБОТА 5.1. Установите домкрат 2 основанием на полку 5. 5.2. Вывинтите из штока домкрата 2 настроечный винт до контакта его головкой в опорную площадку балки 8. 5.3. Работы проводите с использованием штоковой проставки 10, чтобы избежать повреждения рабочей поверхности штока 6. 5.4. При выдвижении штока домкрата происходит рабочая подача штока 6 пресса вниз. Рабочий ход штока 6 пресса равен рабочему ходу штока домкрата но не больше предусмотренного п.п. 2.2 настоящего руководства по эксплуатации. 5.5. Категорически запрещается использовать домкраты с рабочим усилием больше 8 Тс, так как это может привести к повреждению пресса. ОБСЛУЖИВАНИЕ 6.1. Для обеспечения стабильной работы пресса следите, чтобы его составные части содержались в чистоте, а трущиеся поверхности штока 6 должны быть смазаны консистентной смазкой. |