10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1 Предприятие гарантирует исправность трубогиба в течение шести месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

10.2 Претензии  принимаются  только  при наличии настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации, продавшей трубогиб.

10.3. Повреждения, вызванные естественным износом  резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией  трубогиба не распространяются на настоящую гарантию.

10.4 Рекламации предъявлять по адресам:

1. 198095, г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, д.52

ООО "НПФ ИНСТАН"

тел/факс: (812) 252-75-93

2. 198332, г. Санкт-Петербург,

пр. Кузнецова, д.17,

ООО «ПКФ  Монтажкомплект»

тел/факс: (812) 742-19-00

Комплектация до_____(_____шаблонов)      ЗАВ.№____________

Дата изготовления:__________

Штамп магазина                                   Дата продажи:__________

ООО "НПФ ИНСТАН"

С-Петербург т/ф (812)252-75-93 т/ф (812) 742-19-00

ТРУБОГИБ  ПЕРЕНОСНЫЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

С  РУЧНЫМ  ПРИВОДОМ

ИНСТАН

ТПГ-1Б

“МУРАВЕЙ”

ТУ 4834-002-45560363-97

Руководство  по  эксплуатации

ИС  101.00.000РЭ

Санкт-Петербург

2005 г.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

9.1. Запрещается разбирать трубогиб, находящийся под нагруз-

кой.

9.2. Запрещается  находиться во время гибки со стороны выхода

штока 12.

9.3. Запрещается работать на трубогибе при деформированных

несущих деталях.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трубогиб предназначен для  холодной гибки водо-газопроводных и

других  труб, а также проката круглого сечения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.  Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс....................................4,5

2.2.  Наибольший ход штока, мм......................................................100

2.3.  Усилие на ручке при максимальной нагрузке, кГс...................30

2.4.  Габаритные размеры транспортировочного ящика

BхHхL,мм.................................................................... 122х195х440

2.5.  Параметры гибочных шаблонов,  dтр/R гибки,  дюйм/мм.........

3/8"/50,   1/2"/65,   3/4"/80,   1"/100.

2.6.   Масса; кг.................................................................................…..16

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1.  Гидроцилиндр в сборе, шт............................................................1

3.2.  Траверса, шт...................................................................................2

3.3.  Вращающиеся упоры, шт..............................................................2

3.4.  Гибочные шаблоны, шт............................................................….4

3.5.  Ящик транспортировочный, шт................................................…1

3.6.  Руководство по эксплуатации ......................................................1

4. УСТРОЙСТВО ТРУБОГИБА. ( рис.1 и 2 )

4.1.  Трубогиб  состоит  из  гидроцилиндра  1,  траверс  верхней  2   и

нижней  3  и двух упоров 4.

4.2.  Гидроцилиндр 1   является  силовым   устройством   трубогиба.

На  заднем  корпусе 6   гидроцилиндра  размещены  нагнетательное

устройство 7 с рукояткой 8 и винт 9 перепускного клапана. В верхней

части заднего корпуса 6 имеется пробка 11 для заливки и проверки

уровня масла.

В передней  части гидроцилиндра  закреплена планка 10 с вырезами

по углам для установки траверс. Выдвижной шток  12 гидроцилиндра обеспечивает гибочное усилие 4,5 Тс. Возврат штока в исходное поло-

жение обеспечивается пружиной, установленной в гидроцилиндре.

На  планке 10 гидроцилиндра установлен крючок 14 для фиксации ру-

коятки при переносе гидроцилиндра.

4.3.  Траверсы верхняя 2  и нижняя 3  выполнены в виде  сварной  кон-струкции, на поперечных планках которых имеются отверстия

6.5.  При  гибке  тонкостенных  труб  (когда  отношение толщины стенки  изгибаемой  трубы к ее наружному диаметру менее   0,06)  рекомендуется применять  плотную  набивку  трубы  сухим  песком  без  примесей  глиняных  частиц.

6.6.  При гибке труб, диаметр которых не соответствует штатным гибочным шаблонам,  производите  гибку  с  применением  гибочных  шаблонов, предназначенных для труб большего  диаметра,  с  установкой  между  трубой и шаблоном пластины из мягкого алюминия или  отожженной  меди. При этом толщина  пластины  должна  быть  равна  полуразности  диаметров  ручья гибочного шаблона и изгибаемой трубы.

6.7. Первый  этап гибки включает вдавливание трубы в ручей гибочного шаблона. При этом упоры сдвигаются на 2-3 отверстия траверсы к центру гидроцилиндра. После вдавливания упоры устанавливаются в отверстия траверсы на штатную позицию и производится окончательная гибка.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

7.1.  Своевременно доливайте масло в бачок, чтобы исключить засос воздуха в гидросистему.

Доливка масла в гидроцилиндр:

- выверните пробку 11;

- долейте масло "Индустриальное 12А" или "Индустриальное 20А", ГОСТ 20799-75. Уровень масла в баке должен быть между нижней и верхней частью щупа пробки 11.

- заверните пробку.

7.2.  Удаление воздуха из полости нагнетательного устройства 7:

- заверните винт 9 до упора;

- отсоедините рукоятку 8 от серьги 13, вынув ось 20;

- выньте плунжер 21 с защитной рубашкой 22 из втулки 23 за

рукоятку 8;

- залейте в отверстие втулки 23 масло до верхней кромки;

- вставьте в отверстие втулки 23 плунжер 21 до упора (при этом должен выдвинуться из гидроцилиндра шток 12 на величину (2(3мм);

- cоедините осью 20 рукоятку 8 с серьгой 13;

7.3.  Удаление воздуха из штоковой полости гидроцилиндра:

-после выполнения действий п.7.2 выдвиньте шток до упора  в бурт гильзы. В

этом случае поднятая вверх рукоятка 8 не опускается вниз при приложенном на нее усилии 30-40 кГс.  Поставьте его  штоком вниз на торец  штока (рис 4),

закрыв пробку 11.

-откройте винт 9 на 0,5(1 оборот. При возврате штока в исходное положение воздух вместе с маслом вытесняется  в заливную полость гидроцилиндра через канал перепускного клапана. Когда до возврата штока в исходное положение останется 60-80 мм, закрутите винт 9 и поставьте цилиндр в горизонтальное положение, не открывая заливное отверстие.

для установки упоров. Нижняя траверса 3 служит основанием для установки гидроцилиндра  планкой  10, а  на ее нижней поверхности   имеются  ножки  17 для  установки  на  рабочей  площадке.

  - Упор 4  выполнен в виде  поворотной  оси, с цапфами  на концах,

которыми упоры устанавливаются в отверстия нижней и верхней траверс.

В середине упора имеется ручей для упора изгибаемой трубы.

4.5.  Гибочные шаблоны 5 выполнены методом стального точного литья и охватывают всю номенклатуру водо-газопроводных труб от 3/8" до 1".

  - Транспортировочный ящик предназначен для упаковки

комплектующих частей трубогиба при хранении и транспортировке.

5.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

  - Соберите трубогиб согласно схеме на рисунке 1, обратив особое вни-

мание на положение траверс 2, 3 и упоров 4. Продольные планки верхней и нижней траверс должны быть расположены снаружи от гидроцилиндра.

5.2.  Установите на шток 12  гибочный шаблон  5  соответствующий диаметру  изгибаемой трубы.

5.3.  Смажьте  цапфы и ручей упоров 4 консистентной смазкой.

5.4.  Установите  упоры 4  в отверстия  траверс 2  и 3  на одинаковом  расстоя-нии относительно оси гидроцилиндра согласно обозначениям на рисунке 3.

5.5.  Отверните пробку 11 и проверьте уровень масла в бачке. Если уровень ниже нормы - долейте (см. п.7.1.). При работе отверните пробку 11 на 1-2 оборота, так как  это необходимо для прохода воздуха в бак и обратно при выдвижении и возврате штока соответственно.

5.6. Заверните  винт 9  перепускного  клапана до  упора.

5.7. Рукояткой 8 нагнетательного  устройства 7  выдвиньте шток 12  в крайнее  переднее положение. Если при нажатии на ручку «вниз»  с усилием    30(40 кГс шток не выдвигается, а ручка не опускается, значит гидроцилиндр создаёт необходимое усилие.

  - Отверните винт 9  на 0,5-1 оборот для возврата штока в крайнее заднее

положение. Чтобы не было выброса масла из пробки 11; возврат регулируйте винтом 9.

5.9. Повторите пункт 5.6.

6. РАБОТА.

  - Установите изгибаемую трубу между гибочным шаблоном 5 и упорами 4.

  - Перемещением штока 12  зажмите изгибаемую трубу между упора-

ми 4 и гибочным шаблоном 5. Убедившись, что труба находится в ручьях шаблона и упоров, начинайте гибку.

6.3. После завершения гибки  отведите  шток в нерабочее положение, отвернув винт 9 перепускного  клапана  на  0,5-1  оборот.

  - После  возврата  штока  в  исходное  положение  заверните  винт 9

до упора, чтобы избежать попадания воздуха в штоковую полость при транспортировке.

Затем, аккуратно, чтобы Вас не обдало маслом, ответните пробку 11 на 1-2 оборота и  выпустите воздух из заливной полости гидроцилиндра.

7.4. Для достижения лучшего результата создайте дополнительное усилие для возврата штока в исходное положение, нажав  свободной рукой на бачок 13 «сверху - вниз».

7.5.  Для надёжной работы изделия не допускайте попадания грязи, песка, ржавчины и др. частиц на шток гидроцилиндра.

7.6.  Не заливайте в гидроцилиндр отработанное масло.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ   УСТРАНЕНИЯ.

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие перемещения штока. | Открыт перепускной клапан. | Заверните винт 9 до упора. |
|  | Воздух в нагнетатель- ном устройстве. | Удалить воздух как указано в п.7.2. |
|  | Посторонние частицы во всасывающем клапане. | Завернув винт 9 до упора, несколько раз поднять и ударить по рукоятке рукой или палкой, опуская плунжер в нижнее положение. При необходимости отфильтровать или заменить рабочую жидкость. |
| Возвратно-поступательное движение штока в такт с движениями рукоятки. | Посторонние частицы в нагнетательном клапане гидроцилиндра. |  |
| Шток начинает перемещаться после 2-х или более качков рукоятки. | Наличие воздуха в штоковой полости. | Удалить воздух как указано в п. 7.3. |
| Пружинящее сопротивление рукоятки, шток не развивает полного усилия. | Воздух в гидросистеме. | Удалить воздух по п.7.2. и п.7.3. |

Указанные в таблице   неисправности не являются поводом для

предьявления претензий к  фирме-изготовителю и устраняются                                 собственными   силами   без   применения специального инструмента  и     оборудования.  Если  указанные  методы устранения   неисправностей  не

дают результата, необходимо обратиться  в  специализированную  службу

ремонта  или  на  фирму    изготовитель.