9.3. Запрещается работать на трубогибе при деформированных

несущих деталях.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

10.1 Предприятие гарантирует исправность трубогиба в течение шести месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

10.2 Претензии  принимаются  только  при наличии настоящего паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации, продавшей трубогиб.

10.3. Повреждения, вызванные естественным износом резинотехнических изделий, перегрузкой или неправильной эксплуатацией  трубогиба не распространяются на настоящую гарантию.

10.4 Рекламации предъявлять по адресам:

1. 198095, г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, д.52

ООО "НПФ ИНСТАН"

тел/факс: (812) 252-75-93

2. 198332, г. Санкт-Петербург,

пр. Кузнецова, д.17,

ООО «ПКФ  Монтажкомплект»

тел/факс: (812) 742-19-00

Комплектация до_____(_____шаблонов)               ЗАВ.№_____________

Дата изготовления:__________

Штамп магазина                                               Дата продажи:__________

ООО "НПФ ИНСТАН"

С-Петербург т/ф (812)252-75-93 т/ф (812) 742-19-00

ТРУБОГИБ  ПЕРЕНОСНЫЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

С  РУЧНЫМ  ПРИВОДОМ

ИНСТАН

ТПГ-2Б

ТУ 4834-002-45560363-97

Руководство  по  эксплуатации

ИС  095.00.000РЭ

Санкт-Петербург

2005

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Трубогиб предназначен для  холодной гибки водо-газопроводных и  других  труб, а также проката круглого сечения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2.1.  Наибольшее усилие гидроцилиндра, Тс....................................10

2.2.  Наибольший ход штока, мм......................................................180

2.3.  Усилие на ручке при максимальной нагрузке, кГс...................40

2.4.  Габаритные размеры транспортировочного ящика

BхHхL,мм.................................................................... 205х275х680

2.5.  Параметры гибочных шаблонов,  dтр/R гибки,  дюйм/мм.........

3/8"/50,   1/2"/65,   3/4"/80,   1"/100,   1.25"/130,    1.5"/150,    2"/200.

2.6.   Масса, кг………………………………………………………..54

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3.1.  Гидроцилиндр в сборе, шт............................................................1

3.2.  Траверса, шт...................................................................................2

3.3.  Вращающиеся упоры, шт..............................................................2

3.4.  Гибочные шаблоны,

- комплектация до 2", шт..............................................................7

- комплектация до 1.5", шт...........................................................6

3.5.  Ящик транспортировочный, шт..................................................1

3.6.  Втулка переходная, шт.............................................................…1

3.7.  Руководство по эксплуатации, ...................................................1

4. УСТРОЙСТВО ТРУБОГИБА.

4.1.  Трубогиб  состоит  из  гидроцилиндра  1,  траверс  верхней  2   и  нижней  3  и двух упоров 4.

4.2.  Гидроцилиндр 1   является  силовым   устройством   трубогиба.  На  заднем  корпусе 6   гидроцилиндра  размещены  нагнетательное устройство 7  с рукояткой 8 и винт 9 перепускного клапана. В верхней части заднего корпуса 6 имеется пробка  11 для заливки  и проверки  уровня масла. Передний корпус 10 гидроцилиндра в верхней и нижней части имеет "карманы" для установки в них траверс 2  и  3.  Выдвижной шток 12 гидроцилиндра обеспечивает гибочное усилие 10Тс. Возврат штока в исходное положение обеспечивается пружиной, установленной в гидроцилиндре. На переднем корпусе гидроцилиндра установлен крючок 14 для фиксации рукоятки 8 при переносе гидроцилиндра.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие перемещения штока. | Открыт перепускной клапан. | Заверните винт 9 до упора. |
|  | Воздух в нагнетатель- ном устройстве. | Удалить воздух как указано в п.7.2. |
|  | Посторонние частицы во всасывающем клапане. | Завернув винт 9 до упора, несколько раз поднять и ударить по рукоятке рукой или палкой, опуская плунжер в нижнее положение. При необходимости отфильтровать или заменить рабочую жидкость. |
| Возвратно-поступательное движение штока в такт с движениями рукоятки. | Посторонние частицы в нагнетательном клапане гидроцилиндра. |  |
| Шток начинает перемещаться после 2-х или более качков рукоятки. | Наличие воздуха в штоковой полости. | Удалить воздух как указано в п. 7.3. |
| Пружинящее сопротивление рукоятки, шток не развивает полного усилия. | Воздух в гидросистеме. | Удалить воздух по п.7.2. и п.7.3. |
| Указанные в таблице неисправности не являются поводом для предъявления претензий к фирме-изготовителю и устраняются собственными силами без применения специального инструмента и оборудования. Если указанные методы устранения неисправностей не дают результата, необходимо обратиться в специализированную службу ремонта или на фирму изготовитель. 9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 9.1. Запрещается разбирать трубогиб, находящийся под нагрузкой. 9.2. Запрещается находиться во время гибки со стороны выхода штока 12. |

УСТРАНЕНИЯ

4.3.  Траверсы (рис 2) верхняя 2  и нижняя 3  выполнены в виде  сварной  конструкции, на поперечных планках которых имеются отверстия для установки упоров 4. Нижняя траверса 3 служит основанием для установки гидроцилиндра  передним  корпусом 10,  а  на  ее нижней  поверхности   имеются  ножки 17 для  установки  на  рабочей  площадке.

4.4.  Упор 4 (рис 5) состоит  из  поворотной  оси 15,  в прямоугольных направляющих которой установлен ползун 16 с двумя цилиндрическими  ручьями для  упора изгибаемой трубы. Ограничительные планки 18 закреплены на торцах ползуна и ограничивают перемещение  ползуна 16 в направляющих оси 15. Цапфы 19  осей 15 устанавливаются  в соответствующие изгибаемой  трубе отверстия  нижней и верхней  траверс.

  - Гибочные шаблоны 5 выполнены методом стального точного литья. В ручье гибочных шаблонов от 1,5" до 3" выполнено обнижание, чтобы уменьшить сплющивание и гофрообразование тонкостенных труб. Шаблоны от 3/8" до 1,25" являются  унифицированными для всех типоразмеров трубогибов. При их использовании на шток надевается переходная втулка (п.3.6).

  - Транспортировочный ящик предназначен для упаковки

комплектующих частей трубогиба при хранении и транспортировке.

5.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

  - Соберите трубогиб согласно схеме на рисунке 1, обратив особое

внимание на положение траверс 2, 3.

5.2.  Установите на шток 12  гибочный шаблон  5, соответствующий диаметру  изгибаемой трубы.

5.3.  Смажьте  цапфы 19 и прямоугольные  направляющие упоров 4 консистентной смазкой. Ручей ползуна 16  должен  оставаться несмазанным, чтобы исключить проскальзывание изгибаемой трубы относительно ползуна при гибке.

5.4.  Установите  упоры 4  в отверстия  траверс 2  и 3  на одинаковом  расстоянии относительно оси гидроцилиндра согласно обозначениям на рисунке 2.

5.5.  Ползуны 16  выставьте  симметрично  относительно   поворотной оси  так, чтобы  они имели  одинаковый свободный ход до ограничительных планок 18 вправо и влево.

5.6.  Отверните пробку 11 и проверьте уровень масла в бачке. Если уровень ниже нормы - долейте (см. п.7.1.). При работе отверните пробку 11 на 1-2 оборота, так как  это необходимо для прохода воздуха в бак и обратно при выдвижении и возврате штока соответственно.

5.7.  Заверните  винт 9  перепускного  клапана до  упора.

5.8.  Рукояткой 8 нагнетательного  устройства 7  выдвиньте шток 12  в

крайнее  переднее положение

. Если при нажатии на ручку «вниз»  с усилием    30(40 кГс шток не выдвигается, а ручка не опускается, значит гидроцилиндр создаёт необходимое усилие.

5.9.  Отверните винт 9  на 0,5-1 оборот для возврата штока в крайнее заднее положение.

5.10.  Повторите пункт 5.7.

6. РАБОТА.

6.1.  Установите изгибаемую трубу между гибочным шаблоном 5 и

упорами 4.

6.2.  Перемещением штока 12  зажмите изгибаемую трубу между упорами 4 и гибочным шаблоном 5. Убедившись, что труба находится в ручьях шаблона и упоров, начинайте гибку.

6.3.  При гибке ползуны 16  скользят  вместе  с  трубой  по  направляющим  поворотных осей 15,  что  обеспечивает  более  качественную  гибку и уменьшает усилие на рукоятке на 15-20%.  Следите, чтобы  зазор  между  ограничительными  планками 18  ползунов и поворотной  осью  был

не менее 2 мм. Если  это произойдет прекратите гибку, отведите шток от трубы на 10-20 мм  и установите ползуны в исходное положение  (п.5.5).  Затем снова продолжайте гибку до требуемого угла.

6.4. После завершения гибки  отведите  шток в нерабочее положение, отвернув винт 9 перепускного  клапана  на  0,5-1  оборот. Скорость возврата штока регулируйте винтом 9.

6.5.  После  возврата  штока  в  исходное  положение  заверните  винт 9  до упора, чтобы избежать попадания воздуха в штоковую полость при транспортировке.

6.6.  При  гибке  тонкостенных  труб  (когда  отношение толщины стенки  изгибаемой  трубы к ее наружному диаметру менее   0,06)  рекомендуется- применять  плотную  набивку  трубы  сухим  песком  без  примесей  глиняных  частиц.

6.7. При гибке труб, диаметр которых не соответствует штатным гибочным шаблонам,  производите  гибку  с  применением  гибочных  шаблонов, предназначенных для труб большего  диаметра,  с  установкой  между  трубой и шаблоном пластины из мягкого алюминия или  отожженной  меди. При этом толщина  пластины  должна  быть  равна  полуразности  диаметров  ручья гибочного шаблона и изгибаемой трубы;

6.8. Первый  этап гибки включает вдавливание трубы в ручей гибочного шаблона. При этом упоры сдвигаются на 2-3 отверстия траверсы к центру гидроцилиндра. После вдавливания упоры устанавливаются в отверстия траверсы на штатную позицию и производится окончательная гибка.

7. Обслуживание.

7.1.  Своевременно доливайте масло в бачок, чтобы исключить засос воздуха в гидросистему.

Доливка масла в гидроцилиндр:

- выверните пробку 11;

- долейте масло "Индустриальное 12А" или "Индустриальное 20А", ГОСТ 20799-75. Уровень масла в баке должен быть между нижней и верхней частью щупа пробки 11.

- заверните пробку.

7.2.  Удаление воздуха из полости нагнетательного устройства 7:

- заверните винт 9 до упора;

- отсоедините рукоятку 8 от серьги 13, вынув ось 20;

- выньте плунжер 21 с защитной рубашкой 22 из втулки 23 за

рукоятку 8;

- залейте в отверстие втулки 23 масло до верхней кромки;

- вставьте в отверстие втулки 23 плунжер 21 до упора (при этом должен выдвинуться из гидроцилиндра шток 12 на величину (2(3мм);

- cоедините осью 20 рукоятку 8 с серьгой 13;

7.3.  Удаление воздуха из штоковой полости гидроцилиндра:

- после выполнения действий п.7.2 выдвиньте шток до упора в бурт гильзы. В этом случае поднятая вверх рукоятка 8 не опускается вниз при приложенном на нее усилии 30(40 кГс. Поставьте гидроцилиндр штоком вниз на торец  штока (рис 4), закрыв  пробку 11. Откройте винт 9 на 0,5(1 оборот. При возврате штока в исходное положение воздух вместе с маслом вытесняется  в заливную полость  корпуса гидроцилиндра через канал перепускного клапана. Когда до возврата штока в исходное положение останется 120-150 мм, закрутите винт 9 и поставьте цилиндр в горизонтальное положение. Затем, аккуратно, чтобы Вас не обдало маслом, отверните пробку 11 на 0,5-1 оборот и  выпустите воздух из заливной полости гидроцилиндра

7.4. Для достижения лучшего результата создайте дополнительное усилие для возврата штока в исходное положение, нажав  рукой на корпус 6 «сверху - вниз».

- сделайте 20-30 “качков” рукояткой 8 (шток должен выдвинуться

на 40-60 мм). При отсутствии воздуха в гидросистеме шток 12 должен выдвигаться поле первого "качка".

7.5.  Для надёжной работы изделия не допускайте попадания грязи, песка, ржавчины и др. частиц на шток гидроцилиндра.

7.6.  Не заливайте в гидроцилиндр отработанное масло.