ООО “НПФ  ИНСТАН”

С-Петербург             тел.: (812) 252-75-93,  тел/факс: (812) 742-19-00

### Труборез

ручной

ИНСТАН

ТР-2

ТУ 3926-001-45560363-97

Руководство по эксплуатации

ИС 007.00.000РЭ

Санкт- Петербург

2005г.

образование следа от ножа в виде винтовой линии. Во избежание

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                                               поломки  ножа в этом случае рекомендуется начать новый рез чуть

в стороне, а  не исправлять получившуюся винтовую линию за

счет приложения дополнительных осевых усилий.

Труборез предназначен для поперечной резки вручную труб с толщиной стенки

до 5 мм из незакаленных черных и цветных металлов (кроме нержавеющих и жа-                                                         5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ропрочных сталей и сплавов).

При  необходимости  расконсервацию трубореза проиводить путем сня-

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                                         	          тия антикоррозийной смазки с помощью растворителя ( бензина, керо-

сина, уайт-спирита ). После работы, а также периодически, один раз в

Диаметры отрезаемых труб, мм............................................................9. . . 60                                           месяц, необходимо производить смазку открытых поверхностей тонким

Габаритные размеры, мм................................................................340х140х50                                          слоем консистентной смазки ( например, солидолом ГОСТ 4366-76 ).

Масса, кг................................................................................................…......2,3                                            Примечания: 1. При необходимости разборки трубореза оси ножа 2 и

роликов 6 извлекаются после удаленя винтов, закрепляющих фиксирую-

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ                                                                                   щие пластинки  8 и 9.

2. В процессе эксплуатации допускаются неоднократные

Труборез.............................................................................................…..1шт.                                               переточки ножа до диаметра 24 мм; при этом необходимо обеспечить

Руководство по эксплуатации ...............................................................1шт.                                              симметричность режущей кромки и угол при ее вершине 50 град.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Труборез состоит из скобы 1, в которой на оси 2 установлен нож 3, и каретки 4

с направляющими роликами 5, установленными на осях 6. Каретка 4 с помощью                                                               6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

винтовой ручки 7 перемещается по направляющим скобы 1.Оси 2 и  6 закреплены

фиксирующими пластинками 8 и 9 соответственно.                                                                                  6.1  Изготовитель гарантирует исправность и работоспособность

трубореза , при условии соблюдения потребителем правил

эксплуатации, в течение шести месяцев со дня продажи; гарантия на

нож не распространяется.

6.2  Данная гарантия не распространяется на повреждения вызванные

перегрузкой или неправильной эксплуатацией, а также на естествен-

ный износ режущего инструмента.

6.3  Рекламации направлять по адресам: 1. 198095 г. Санкт-Петербург,

ул.Маршала Говорова, д.52, ООО “НПФ ИНСТАН”

тел. (812) 252-75-93

2. 198332 г. Санкт-Петербург,

пр. Кузнецова, д. 17, ООО “ПКФ МОНТАЖКОМПЛЕКТ”

тел/факс: (812) 742-19-00

Зону резания необходимо очистить и смазать её и нож минеральным маслом.

Для отрезания трубы необходимо зажать со средним усилием от руки трубу

между ножом 3 и роликами 5, так чтобы образовался след глубиной 0,1/0,2 мм, а

затем сделать полный оборот трубореза вокруг трубы, следя за тем, чтобы конец

следа от ножа совпал с его началом; затем, постепенно увеличивая с помощью ручки

7 врезание ножа в трубу, вращать труборез вокруг  трубы до полного отрезания

( примерно 12...15 оборотов для трубы 3/4” ).                                                                                                                         Штамп магазина                                 Дата продажи:

Примечанияе: Из-за чрезмерного усилия зажима при первом обороте возможно